## Slide 1
BI AI Robot
观远 BI 反向工程 · AI 驱动智能日报
从 Legacy BI 提取分析框架，每日自动生成管理层报告并推送飞书
Python 3.11+
Playwright
Gemini / Claude / Azure
飞书推送

## Slide 2
项目背景
传统 BI 系统的痛点
分析资产分散，缺乏统一治理
卡片命名技术化、重复，业务难以理解
无法自动生成可解读的管理层报告
手工整理数据耗时，易出错
报告数字缺乏溯源，无法核查
BI AI Robot 的解法
反向工程 BI，提取卡片结构与业务语义
AI 识别模糊命名，交互确认业务含义
AI 自动推断分析框架与章节规划
每日自动采集数据 → 生成管理层日报
Citations 数字溯源 + 幻觉检测机制

## Slide 3
7 大核心能力
📊 仪表板元数据采集
API 自动发现所有卡片、字段和筛选器结构
🗣️ 业务语义澄清
AI 识别模糊卡片，交互式向业务方确认用途
🏗️ 分析框架推断
AI 读懂数据结构，自动设计章节与预警规则
✍️ 每日 AI 分析报告
结论前置、数字密集的管理层日报自动生成
🔎 事实核查
对照源数据逐条验证报告数字，检测 AI 幻觉
📢 飞书自动推送
报告生成后即时推送到飞书群，零人工干预
🏛️ BI 治理
盘点重复卡片、梳理模糊指标，优化分析体系

## Slide 4
四角色架构
系统模拟四个协作角色，职责清晰分离，可独立触发
🔍
需求调研员
clarify.py
⏱ 初始化一次
识别语义模糊卡片
交互式向业务方
确认真实含义
🏗️
分析架构师
generate_analysis.py
⏱ 初始化/结构变化
读懂卡片结构
设计分析框架
产出操作手册
✍️
数据分析师
analyze.py
⏱ 每日自动
基于实时数据
生成管理层日报
标注每个数字出处
🔎
数据核对员
fact_check.py
⏱ 每日自动
逐条核查报告数字
检测 AI 幻觉
1.5% 容差判定

## Slide 5
运行流程
⚙️ 初始化（一次性）
1
discover.py
发现卡片结构
→ cards.yaml
2
clarify.py
澄清语义模糊卡片
→ business_desc
3
generate_analysis.py
规划分析框架
→ analysis.yaml
🔄 每日自动运行
1
collect.py
Playwright 登录
并发抓取数据
2
analyze.py
AI 分析
生成报告+Citations
3
fact_check.py
逐条核查数字
幻觉检测
4
notify.py
推送飞书群
自动送达

## Slide 6
技术栈与系统架构
数据采集
Playwright（登录 + Cookie）
requests（BI API 并发抓取）
split_by_filter 筛选器遍历
AI 推理
Gemini（默认，流式 SSE）
Claude / Azure OpenAI
多 provider 统一 ai_client.py
数据处理
data_prep.py 结构化压缩
validate_data.py 时效+值域校验
fact_check.py Citations核查
配置 & 推送
PyYAML / python-dotenv
飞书 Webhook（notify.py）
outputs/ 全部 gitignored
关键决策：Gemini 流式 SSE 避免企业代理超时 · T+1 数据模型 · prompts 块手工维护 · 虚拟环境 python/.venv/

## Slide 7
模块完成度
脚本文件
状态
说明
ai_client.py
✅
多 provider，流式 / Vision / thinking
collect.py
✅
Playwright 登录 + 并发采集 → manifest_{YYYYMMDD}.json
discover.py
✅
发现卡片元数据 → cards.yaml / filters.yaml
generate_analysis.py
✅
全列名，max_tokens=8192，excluded_cards 机制
data_prep.py
✅
section header 含 (card=key) 供 citations 定位
validate_data.py
✅
T+1 时效校验，值域异常检测（折扣/占比>1）
analyze.py
✅
全局 output rules，report_title_suffix，--analysis 变体
fact_check.py
✅
Citations 模式，1.5% 容差
clarify.py
⏳
已创建；待 Gemini API 额度恢复后完整测试
notify.py
✅
飞书 Webhook 推送

## Slide 8
快速开始
1 环境 & 配置
cd python
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
playwright install chromium
cp .env.example .env
# 填入 BI 地址、账密、API Key
# 填入飞书 Webhook URL
2 初始化 & 每日运行
# 初始化（一次性）
python discover.py --dashboard daily_sales
python clarify.py --dashboard daily_sales
python generate_analysis.py --dashboard daily_sales
# 每日运行
python collect.py
python analyze.py
# 变体 & 调试
python analyze.py --analysis store
python analyze.py --no-feishu

## Slide 9
角色协作全流程
👤 业务方
⚙️ 一次性初始化
🔍
侦察员
discover.py
扫描仪表板，把所有卡片和
筛选器登记成元数据文件
🗣️
需求调研员
clarify.py
逐一问业务方卡片含义，
把答案写进卡片档案
🏗️
分析架构师
generate_analysis.py
读懂所有卡片档案，规划报告
章节和数据处理规则
🔄 每日自动运行
📥
数据采集员
collect.py
用账号登录BI系统，并发把
所有卡片数据抓回来存成快照
✍️
数据分析师
analyze.py
按操作手册整理数据，交给 AI
写分析报告，每个数字标注出处
🔎
数据核对员
fact_check.py
拿报告里的出处，逐条对照
原始数据核实，标出对不上的
📢
通讯员
notify.py
把通过核查的报告
发到飞书群
交付操作手册
analysis_id.yaml
提供仪表板地址
推送日报